RUBRIQUE 1C

# EUROPALUB

## 1C	-	Huiles pour moteurs deux-temps.

- C.P.L.

## D.dt	-	Huiles pour moteurs deux-temps, prémélangées ou non, y compris les huiles pour moteurs deux-temps destinées aux « hors-bord ».

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 15 (Huiles pour moteurs à combustion interne)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| E | GB | Moteurs deux-temps à essence. | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent de la détergence. | Moteurs de performance ordinaire n’exigeant pas une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement, ni un niveau réduit de fumée d’échappement. |
| E | GC |  | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent une détergence plus élevée. Des fluides synthétiques sont ajoutés pour réduire les fumées d’échappement et les dépôts dans le circuit d’échappement qui sont à l’origine des pertes de puissance. | Moteurs de performance ordinaire exigeant une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement et pour lesquels un niveau réduit de fumée d’échappement peut être intéressant. |
| E | GD |  | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent une détergence plus élevée. Des fluides synthétiques sont ajoutés pour réduire les fumées d’échappement et les dépôts dans le circuit d’échappement qui sont à l’origine des pertes de puissance. Il est prévu une détergence supplémentaire, pour empêcher le gommage des segments de piston en cas de service intensif. | Moteurs exigeant une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement et pour lesquels un niveau réduit de fumée d’échappement peut également être intéressant. Ces moteurs peuvent également tirer profit de l’utilisation d’un lubrifiant à détergence plus élevée. |