RUBRIQUE 4B

# EUROPALUB

## 4B	-	Huiles non solubles pour le travail des métaux.

- C.P.L.

## K.1	-	Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc…).

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 7 (Travail des métaux)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| M | HA | Travail des métaux nécessitant des propriétés de lubrification prépondérantes. | Fluides pouvant posséder des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe, électro-érosion, laminage. |
| M | HB |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés de réduction de frottement. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage, tréfilage, forgeage, estampage, laminage. |
| M | HC |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés extrême-pression, non actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles. |
| M | HD |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés extrême-pression, actifs chimiquement. | Usinage par coupe et travail des métaux en feuilles. |
| M | HE |  | Fluides du type MHB possédant des propriétés extrême-pression, non actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage. |
| M | HF |  | Fluides du type MHB possédant des propriétés extrême-pression, actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles. |
| M | HG |  | Graisses, pâtes et cires, appliquées pures ou en solution dans un fluide du type MHA. | Travail des métaux en feuilles et tréfilage. |
| M | HH |  | Savons, poudres, lubrifiants solides, etc… et leurs mélanges, non dilués. | Tréfilage. |