RUBRIQUE 6A

# EUROPALUB

## 6A	-	Huiles pour compresseurs.

- C.P.L.

## E.0a	-	Huiles pour compresseurs frigorifiques.

## E.0b	-	Huiles pour compresseurs d’air, pompes à vide, compresseurs à gaz et autres.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 3 (Compresseurs)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| D | AA | Compresseurs d’air volumétriques alternatifs et rotatifs à graissage goutte à goutte. | Généralement des huiles hautement raffinées, ou éventuellement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques. | Service normal. |
| D | AB |  | Généralement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques spécialement formulés. | Service sévère. |
| D | AG | Compresseurs d’air volumétriques rotatifs à injection d’huile. | Huiles minérales éventuellement hautement raffinées. | Cycles de vidange du lubrifiant < ou = 2000 h. |
| D | AH |  | Généralement des huiles hautement raffinées ou des fluides semi-synthétiques spécialement formulés. | Cycles de vidange du lubrifiant > 2000 h e t < ou = 4000 h. |
| D | AJ |  | Généralement des fluides synthétiques ou semi-synthétiques spécialement formulés. | Cycles de vidange du lubrifiant > 4000 h. |
| D | - | Compresseurs d’air volumétriques avec chambre de compression non lubrifiées. | Lubrifiants utilisés pour engrenages, roulements et mécanisme de transmission. |  |
| D | - | Compresseurs dynamiques. | Lubrifiants utilisés pour roulements et engrenages. |  |
| D | VA | Pompes à vide volumétriques alternatives et rotatives lubrifiées goutte à goutte ou par injection d’huile. |  | Vide faible pour gaz non agressifs. |
| D | VB |  |  | Vide faible pour gaz agressifs. |
| D | VC | Pompes à vide à joint hydraulique. |  | Vide moyen pour gaz non agressifs. |
| D | VD |  |  | Vide moyen pour gaz agressifs. |
| D | VE |  |  | Vide élevé pour gaz non agressifs. |
| D | VF |  |  | Vide élevé pour gaz agressifs. |
| D | GA | Compresseurs volumétriques de gaz qui ne réagissent pas chimiquement avec les huiles minérales hautement raffinées. | Huiles minérales hautement raffinées. |  |
| D | GB | Compresseurs volumétriques de gaz du type DGA mais contenant de l’humidité ou des matières condensables. | Huiles minérales spéciales. |  |
| D | GC | Compresseurs volumétriques de gaz à haute solubilité dans l’huile minérale qui provoque une réduction de viscosité. | Généralement fluides de synthèse. |  |
| D | GD | Compresseurs volumétriques de gaz qui réagissent chimiquement avec l’huile minérale. | Généralement fluides de synthèse. |  |

…/…

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| D | GE | Compresseurs volumétriques de gaz inertes ou réducteurs qui sont très secs (point de rosée – 40°C). | Généralement fluides de synthèse. |  |
| D | RA | Compresseurs frigorifiques contenant de l’ammoniac. | Non miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes ou polyalphaoléfines. | Réfrigération commerciale et industrielle. |
| D | RB |  | Miscible. Polyalkylène glycol. |  |
| D | RC | Compresseurs frigorifiques contenant des produits hydrofluoro-carbonés (HFC). | Non miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes ou polyalphaoléfines. | Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. Climatisation pour autobus. |
| D | RD |  | Miscible. Polyester, polyvinyléther ou polyalkylène glycol. | Climatisation mobile. Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. Réfrigération commerciale y compris pour le transport. |
| D | RE | Compresseurs frigorifiques contenant des produits chlorofluoro-carbonés (CFC) et des produits hydrofluoro-carbonés (HFC). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes, polyester et polyvinyléther. |  |
| D | RF | Compresseurs frigorifiques contenant des dioxydes de carbone (CO2). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes, polyalkylène glycol, polyester et polyvinyléther. | Climatisation mobile. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. |
| D | RG | Compresseurs frigorifiques contenant des hydrocarbures (HC). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), polyalkylène glycol, alkylbenzènes, polyalphaoléfines, polyester et polyvinyléther. | Réfrigération industrielle. Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. |