CLASSIFICATION DES LUBRIFIANTS

| Rubriques | Correspondance I.S.O. (Classe L) |
| --- | --- |
| 1A 1A1 | D.e | HUILES POUR MOTEURS ESSENCE ET MIXTES | E |
|  | D.pm | HUILES POUR MOTEURS QUATRE-TEMPS POUR MOTOS MOTOCULTURE ET NAUTISME |  |
|  | D.t | HUILES POUR MOTEURS DIESEL TOURISME |  |
| 1B 1B1 | D.u | HUILES POUR MOTEURS DIESEL UTILITAIRES |  |
| 1B2 | D.m | HUILES MOTEURS MULTIFONCTIONNELLES |  |
| 1C | D.dt | HUILES POUR MOTEURS DEUX-TEMPS | EGB - EGC - EGD |
| 1D | D.Av | HUILES POUR MOTEURS D'AVIONS ET TURBINES AERONAUTIQUES | E - T |
|  | D.a | HUILES POUR MOTEURS AUTRES | E |
| 2A | E.3 | HUILES POUR TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES | HA - HN |
| 2B | K.3a | HUILES POUR ENGRENAGES AUTOMOBILES | C |
| 2C | K.3b | HUILES POUR ENGRENAGES INDUSTRIELS | CK… |
| 2D | E.2a/1 | HUILES HYDRAULIQUES A V.I. STANDARD | HH - HL - HM - HG |
|  | E.2a/2 | HUILES HYDRAULIQUES A HAUT V.I. | HR - HV - HS - HE... |
|  | E.2a/3 | FLUIDES DIFFICILEMENT INFLAMMABLES | HF... |
| 2D1 | E.2b | HUILES POUR AMORTISSEURS | H... |
| 3A1 | J.1 | GRAISSES POUR AUTOMOBILES | XA… - XB… - XC… - XD… - XE… |
| 3A2 | J.2 | GRAISSES INDUSTRIELLES |  |
| 4A | K.0 | HUILES POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE | UH… - UA… |
| 4B | K.1 | HUILES NON SOLUBLES POUR LE TRAVAIL DES METAUX | MH… |
| 4C | K.2 | HUILES SOLUBLES POUR LE TRAVAIL DES METAUX | MA… |
| 4D | K.4b | PRODUITS DE PROTECTION | RA - RB... - RC... - RD... - RE... - RF..-. RG - RH - RP - RT - RK - RL - RM |
| 5A | E.1 | HUILES POUR TURBINES | TS... - TG... - TCD - TH |
| 5B | F | HUILES ISOLANTES | NC - NT - NY |
| 6A | E.0a | HUILES POUR COMPRESSEURS FRIGORIFIQUES | DR... |
|  | E.0b | HUILES POUR COMPRESSEURS AUTRES | DA... - DV... - DG... |
| 6B | B.1 | HUILES MOUVEMENTS | FC - FD |
|  | B.2 | HUILES POUR GRAISSAGE PERDU | PA... - PB... - GA - GB - GS - Z - AB - AN - AY |
| 6C | K.4a | HUILES DE DEMOULAGE | B |
|  | K.4c | HUILES POUR ENSIMAGE | YB |
|  | K.4d | FLUIDES CALOPORTEURS | QA - QB - QC - QD - QE |
|  | K.4e | AUTRES LUBRIFIANTS FINIS | YF - YR - YX - YZ |
| 7A | M | HUILES DE PROCEDES | YA - YC - YD - YEB - YEC - YG - YH - YL - YM - YP... - YS |
| 7A1 | H.2 | HUILES BLANCHES TECHNIQUES | YED |
| 7A2 | H.1 | HUILES BLANCHES MEDICALES | YEE - YT - YW |
| 8A | L | HUILES DE BASE TOUTES VISCOSITES |  |

RUBRIQUE 1A

# EUROPALUB

## 1A	-	Huiles pour moteurs essence ou diesel pour voitures de tourisme.

1A1	-	Huiles « première monte » pour voitures de tourisme.

- C.P.L.

## D.e	-	Toutes huiles  autres qu’aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades, y compris les huiles dites « mixtes ».

## D.pm	-	Huiles pour moteurs quatre-temps pour motos, motoculture et nautisme.

## D.t	-	Huiles pour moteurs diesel, dites « tourisme », destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers (1).

|  | La distinction entre les huiles pour moteurs diesel destinées aux voitures particulières et celles utilisées par les véhicules utilitaires doit se faire sur les appellations commerciales de chaque catégorie ou à défaut, en retenant celles dites «tourisme» selon les ventes effectuées en emballages de capacité inférieure ou égale à 5 litres. |
| --- | --- |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 15 (Huiles pour moteurs à combustion interne)

Les lubrifiants pour moteurs autres que deux-temps  ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  | Moteurs à combustion interne. |  |  |

RUBRIQUE 1B

# EUROPALUB

## 1B	-	Huiles pour moteurs diesel pour véhicules utilitaires.

1B1	-	Huiles « première monte » pour véhicules utilitaires.

1B2	-	Huiles diesel multifonctionnelles pour l’agriculture et les travaux publics.

- C.P.L.

## D.u	-	Huiles pour moteurs diesel pour véhicules utilitaires (transports, travaux publics, agriculture, etc…) y compris S.N.C.F. et Marine (1).

## D.m	-	Huiles moteurs multifonctionnelles destinées à l’agriculture, aux travaux publics, etc...

|  | La distinction entre les huiles pour moteurs diesel destinées aux voitures particulières et celles utilisées par les véhicules utilitaires doit se faire sur les appellations commerciales de chaque catégorie ou à défaut, en retenant celles dites «tourisme» selon les ventes effectuées en emballages de capacité inférieure ou égale à 5 litres. |
| --- | --- |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 15 (Huiles pour moteurs à combustion interne)

Les lubrifiants pour moteurs autres que deux-temps  ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  | Moteurs à combustion interne. |  |  |

RUBRIQUE 1C

# EUROPALUB

## 1C	-	Huiles pour moteurs deux-temps.

- C.P.L.

## D.dt	-	Huiles pour moteurs deux-temps, prémélangées ou non, y compris les huiles pour moteurs deux-temps destinées aux « hors-bord ».

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 15 (Huiles pour moteurs à combustion interne)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| E | GB | Moteurs deux-temps à essence. | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent de la détergence. | Moteurs de performance ordinaire n’exigeant pas une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement, ni un niveau réduit de fumée d’échappement. |
| E | GC |  | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent une détergence plus élevée. Des fluides synthétiques sont ajoutés pour réduire les fumées d’échappement et les dépôts dans le circuit d’échappement qui sont à l’origine des pertes de puissance. | Moteurs de performance ordinaire exigeant une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement et pour lesquels un niveau réduit de fumée d’échappement peut être intéressant. |
| E | GD |  | Huiles de base et additifs détergents, dispersants et anti-oxydants. Ces additifs améliorent le pouvoir lubrifiant et apportent une détergence plus élevée. Des fluides synthétiques sont ajoutés pour réduire les fumées d’échappement et les dépôts dans le circuit d’échappement qui sont à l’origine des pertes de puissance. Il est prévu une détergence supplémentaire, pour empêcher le gommage des segments de piston en cas de service intensif. | Moteurs exigeant une protection contre les dépôts dans le circuit d’échappement et pour lesquels un niveau réduit de fumée d’échappement peut également être intéressant. Ces moteurs peuvent également tirer profit de l’utilisation d’un lubrifiant à détergence plus élevée. |

RUBRIQUE 1D

# EUROPALUB

## 1D	-	Autres huiles moteurs (y compris les huiles pour moteurs et turbines d’avions).

- C.P.L.

## D.Av	-	Huiles pour moteurs d’avions, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection, ainsi que les huiles turbines aéronautiques.

## D.a	-	Huiles pour moteurs non comprises dans les autres huiles « D », telles que les huiles pour moteurs à gaz, moteurs stationnaires, etc…

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 15 (Huiles pour moteurs à combustion interne)

Les lubrifiants pour moteurs autres que deux-temps ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| E |  | Moteurs à combustion interne. |  |  |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 5 (Turbines)

Les lubrifiants pour turbines aéronautiques ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| T |  | Turbines aéronautiques. |  |  |

RUBRIQUE 2A

# EUROPALUB

## 2A	-	Huiles pour transmissions automatiques.

- C.P.L.

## E.3	-	Huiles pour transmissions automatiques y compris les huiles pour convertisseurs de couples.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 4 (Systèmes hydrauliques)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| H | A | Transmissions automatiques. |  |  |
| H | N | Coupleurs et convertisseurs. |  |  |

RUBRIQUE 2B

# EUROPALUB

## 2B		-	Huiles pour engrenages pour automobiles.

- C.P.L.

## K.3a	-	Huiles pour engrenages automobiles y compris les huiles universelles pour transmissions de tracteurs (UTTO) et « Powershift » (1).

|  | Cette rubrique comprend : |
| --- | --- |
|  | - au point de vue qualité, toutes les huiles pour engrenages auto vendues à la clientèle « Détaillant », |
|  | - au point de vue tonnage, l’ensemble des ventes quelle que soit la catégorie de clientèle. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 6 (Engrenages)

Les lubrifiants pour engrenages pour automobiles ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C |  | Lubrifiants pour engrenages automobiles. |  |  |

RUBRIQUE 2C

# EUROPALUB

2C	-	Huiles pour engrenages industriels.

- C.P.L.

## K.3b	-	Huiles pour engrenages industriels y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 6 (Engrenages)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| C | KB | Graissage en continu des engrenages sous carter. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-oxydation, de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux) et anti-moussage. | Engrenages fonctionnant sous charge modérée. |
| C | KC |  | Huiles du type CKB possédant en plus des propriétés extême-pression et anti-usure. | Engrenages dont la température d’huile stabilisée reste normale ou moyenne et qui peuvent fonctionner sous charge élevée. |
| C | KD |  | Huiles du type CKC possédant en plus une résistance à l’oxydation et une stabilité thermique renforcées qui autorisent une utilisation à température plus élevée. | Engrenages dont la température d’huile stabilisée est élevée et qui peuvent fonctionner sous charge élevée. |
| C | KE |  | Huiles du type CKB assurant un coefficient de frottement réduit. | Engrenages fonctionnant sous frottement élevé (par exemple engrenages à roue et vis sans fin). |
| C | KS |  | Lubrifiants possédant des propriétés de stabilité à l’oxydation, de frottement et de protection contre la corrosion (métaux ferreux et non ferreux), utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes). | Engrenages dont la température d’huile stabilisée est très basse, basse ou très élevée et dont la charge est modérée. |
| C | KT |  | Lubrifiants du type CKS, utilisables dans des conditions extrêmes de température (basses et hautes) et sous charge élevée. | Engrenages dont la température d’huile fluide stabilisée est très basse, basse ou très élevée et dont la charge est élevée. |
| C | KG |  | Graisses possédant des propriétés extrême-pression et anti-usure. | Engrenages fonctionnant sous charge modérée. |
| C | KH | Graissage intermittent des engrenages nus ou avec des dispositifs de protection. | Produits habituellement à caractère bitumineux possédant des propriétés de protection contre la corrosion. | Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante moyenne et en général sous charge modérée. |
| C | KJ |  | Produits du type CKH avec en plus des propriétés extême-pression et anti-usure. |  |
| C | KL |  | Graisses possédant des propriétés extrême-pression, anti-usure, de protection contre la corrosion et une stabilité thermique renforcée. | Engrenages cylindriques ou coniques fonctionnant à température ambiante élevée ou très élevée et sous charge élevée. |
| C | KM |  | Produits possédant des propriétés anti-grippage renforcées, qui autorisent une utilisation dans des conditions de charge extrêmes, et des propriétés de protection contre la corrosion. | Engrenages fonctionnant de manière occasionnelle sous des charges exceptionnellement élevées. |

RUBRIQUE 2D

# EUROPALUB

## 2D	-	Huiles pour transmissions hydrauliques (y compris les fluides ininflammables).

2D1	-	Huiles pour amortisseurs.

- C.P.L.

## E.2a/1	-	Huiles hydrauliques minérales à V.I. standard (type HH / HL / HM / HG).

## E.2a/2	-	Huiles hydrauliques à haut V.I. (type HR / HV / HS / HE…).

## E.2a/3	-	Fluides difficilement inflammables (type HF…).

## E.2b	-	Huiles pour amortisseurs.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 4 (Systèmes hydrauliques)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| H | H | Systèmes hydrauliques. | Huiles minérales raffinées non inhibées. |  |
| H | L |  | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés anti-rouille et anti-oxydation améliorées. |  |
| H | M |  | Huiles du type HL possédant des propriétés anti-usure améliorées. | Systèmes hydrauliques généraux y compris les composants très chargés. |
| H | R |  | Huiles du type HL possédant des propriétés viscosité/température améliorées. |  |
| H | V |  | Huiles du type HM possédant des propriétés viscosité/température améliorées. | Equipements pour la construction et la marine. |
| H | S |  | Fluides de synthèse ne possédant aucune propriété particulière de résistance au feu. |  |
| H | ETG | Systèmes hydrauliques pour lesquels des fluides acceptables pour l’environnement sont requis. | Triglycérides. | Systèmes hydrauliques généraux. |
| H | EPG |  | Polyglycols. |  |
| H | EES |  | Esters synthétiques. |  |
| H | EPR |  | Polyalphaoléfines et produits connexes hydrocarbonés. |  |
| H | G | Systèmes hydrauliques et glissières. | Huiles du type HM possédant des propriétés anti-saccade. | Machines dont le circuit de lubrification est commun aux parties hydrauliques et aux glissières et où on doit minimiser les vibrations et les saccades à basse vitesse. |
| H | FAE | Systèmes hydrauliques nécessitant l’emploi de fluides difficilement inflammables. | Emulsions d’huile dans l’eau (généralement plus de 80% d’eau). |  |
| H | FAS |  | Solutions chimiques aqueuses (généralement plus de 80% d’eau). |  |
| H | FB |  | Emulsions d’eau dans l’huile. |  |
| H | FC |  | Solutions aqueuses de polymères (généralement plus de 35% d’eau). |  |
| H | FDR |  | Fluides de synthèse sans eau, constitués d’esters phosphoriques. |  |
| H | FDU |  | Fluides de synthèse d’autres compositions. |  |

RUBRIQUE 3A

# EUROPALUB

## 3A1	-	Graisses pour automobiles (y compris les graisses destinées à l’agriculture).

3A2	-	Graisses industrielles.

- C.P.L.

## J.1	-	Graisses pour automobiles et tous matériels roulants (y compris les graisses destinées à l’agriculture) (1).

## J.2	-	Graisses industrielles.

|  | Cette rubrique comprend : |
| --- | --- |
|  | - au point de vue qualité, toutes les huiles pour engrenages auto vendues à la clientèle « Détaillant », |
|  | - au point de vue tonnage, l’ensemble des ventes quelle que soit la catégorie de clientèle. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 9 (Graisses)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| X | A | Lubrification nécessitant l’emploi de graisses. | Graisses dont la température d’utilisation est fixée à 0°C. |  |
| X | B |  | Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 20°C. |  |
| X | C |  | Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 30°C. |  |
| X | D |  | Graisses dont la température d’utilisation est fixée à - 40°C. |  |
| X | E |  | Graisses dont la température d’utilisation est < - 40°C. |  |

RUBRIQUE 4A

# EUROPALUB

## 4A	-	Huiles pour le traitement thermique.

- C.P.L.

## K.0	-	Huiles pour le traitement thermique.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 14 (Traitement thermique)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| U | HA | Huiles pour traitement thermique. | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe froide (température < ou = à 80°C). |
| U | HB |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HC |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe semi-chaude (température > 80°C et < ou = à 130°C). |
| U | HD |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HE |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe chaude (température > 130°C et < ou = à 200°C). |
| U | HF |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HG |  | Huile pour trempe normale. | Huiles pour la trempe très chaude (température > 200°C et < ou = à 310°C). |
| U | HH |  | Huile pour trempe rapide. |  |
| U | HV |  |  | Trempe sous vide. |
| U | HK |  |  | Autres cas. |
| U | AA | Fluides aqueux pour traitement thermique. | Eau. | Trempe superficielle. |
| U | AB |  | Fluide aqueux pour trempe ralentie. |  |
| U | AC |  | Fluide aqueux pour trempe rapide. |  |
| U | AA |  | Eau. | Trempe massique. |
| U | AD |  | Fluide aqueux pour trempe ralentie. |  |
| U | AE |  | Fluide aqueux pour trempe rapide. |  |
| U | AK |  |  | Autres cas. |

RUBRIQUE 4B

# EUROPALUB

## 4B	-	Huiles non solubles pour le travail des métaux.

- C.P.L.

## K.1	-	Huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc…).

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 7 (Travail des métaux)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| M | HA | Travail des métaux nécessitant des propriétés de lubrification prépondérantes. | Fluides pouvant posséder des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe, électro-érosion, laminage. |
| M | HB |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés de réduction de frottement. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage, tréfilage, forgeage, estampage, laminage. |
| M | HC |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés extrême-pression, non actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles. |
| M | HD |  | Fluides du type MHA possédant des propriétés extrême-pression, actifs chimiquement. | Usinage par coupe et travail des métaux en feuilles. |
| M | HE |  | Fluides du type MHB possédant des propriétés extrême-pression, non actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage. |
| M | HF |  | Fluides du type MHB possédant des propriétés extrême-pression, actifs chimiquement. | Usinage par coupe ou par abrasion, travail des métaux en feuilles. |
| M | HG |  | Graisses, pâtes et cires, appliquées pures ou en solution dans un fluide du type MHA. | Travail des métaux en feuilles et tréfilage. |
| M | HH |  | Savons, poudres, lubrifiants solides, etc… et leurs mélanges, non dilués. | Tréfilage. |

RUBRIQUE 4C

# EUROPALUB

## 4C	-	Huiles solubles pour le travail des métaux.

- C.P.L.

## K.2	-	Huiles solubles pour le travail des métaux y compris les fluides solubles de synthèse.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 7 (Travail des métaux)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| M | AA | Travail des métaux nécessitant des propriétés réfrigérantes prépondérantes. | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions laiteuses possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles. |
| M | AB |  | Concentrats du type MAA possédant des propriétés de réduction de frottement. | Usinage par coupe, travail des métaux en feuilles, tréfilage et laminage. |
| M | AC |  | Concentrats du type MAA possédant des propriétés extrême-pression. | Usinage par coupe. |
| M | AD |  | Concentrats du type MAB possédant des propriétés extrême-pression. | Usinage par coupe et travail des métaux en feuilles, étirage de parois, fluotournage. |
| M | AE |  | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des émulsions translucides (micro-émulsions) possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par coupe. |
| M | AF |  | Concentrats du type MAE possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. |  |
| M | AG |  | Concentrats donnant, en mélange avec l’eau, des solutions transparentes possédant des propriétés anti-corrosion. | Usinage par abrasion, forgeage, estampage et laminage. |
| M | AH |  | Concentrats du type MAG possédant des propriétés de réduction de frottement et/ou extrême-pression. | Usinage par coupe ou par abrasion, forgeage et estampage. |
| M | AI |  | Graisses et pâtes appliquées en solution dans l’eau. | Travail des métaux en feuilles et tréfilage. |

RUBRIQUE 4D

# EUROPALUB

## 4D	-	Produits de protection.

- C.P.L.

## K.4b	-	Produits de protection à l’exclusion des huiles pour imprégnation de câbles électriques.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 8 (Protection temporaire contre la corrosion)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| R | A | Protection des métaux nus en conditions douces. | Fluides déplaçant l’eau, laissant un film léger protecteur. | Pièces usinées et rectifiées inter- opération. |
| R | B |  | Fluides aqueux laissant un film léger huileux. |  |
| R | BB |  | Fluides du type RB possédant des propriétés de déplacement d’eau. |  |
| R | C |  | Fluides entiers. |  |
| R | CC |  | Fluides du type RC possédant des propriétés de déplacement d’eau. |  |
| R | D | Protection des métaux nus en conditions plus sévères. | Fluides entiers. | Tôles d’acier, éléments de tôlerie, tubes et barres d’acier, fils, pièces de fonderie, visserie et boulonnerie, tôles d’aluminium. |
| R | DD |  | Fluides du type RD possédant des propriétés de déplacement d’eau. |  |
| R | E |  | Fluides solvantés laissant un film huileux ou gras. |  |
| R | EE |  | Fluides du type RE possédant des propriétés de déplacement d’eau. |  |
| R | F |  | Fluides solvantés laissant un film cireux à sec. | Pièces mécaniques en « CKD », éléments de tôlerie en aluminium. |
| R | FF |  | Fluides du type RF possédant des propriétés de déplacement d’eau. |  |
| R | G |  | Fluides solvantés laissant un film bitumineux. | Gros outillage, fusées d’essieux. |
| R | H |  | Fluides aqueux laissant un film cireux à gras. | Tubes, fils, pièces mécaniques. |
| R | P |  | Fluides solvantés ou aqueux laissant un film pelable. | Tôles d’aluminium ou d’acier inox. |
| R | T |  | Produits plastiques appliqués fondus. | Pièces usinées rectifiées et petit outillage fragile. |
| R | K |  | Produits pâteux appliqués à chaud ou à froid. | Roulements et pièces usinées. |
| R | L | Protection des métaux revêtus. | Fluides entiers. | Tôles d’acier revêtu (sauf fer-blanc), tôles galvanisées, ensembles montés (moteurs, armement, etc…). |
| R | M |  | Fluides solvantés et/ou aqueux laissant un film cireux à sec. | Surfaces peintes, carrosseries automobiles, tôles d’acier revêtu. |

RUBRIQUE 5A

# EUROPALUB

## 5A	-	Huiles turbines (à l’exclusion des huiles turbines destinées à l’aviation).

- C.P.L.

## E.1	-	Huiles pour turbines, toutes viscosités.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 5 (Turbines)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| T | SA | Turbines à vapeur en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | SE | Turbines à vapeur à engrenages lourdement chargés. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles, propulsion marine avec engrenage de réduction ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | SD | Turbines à vapeur nécessitant une résistance à l’inflammation. | Lubrifiants à base d’ester phosphorique. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GA | Turbines à gaz en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. Propulsion marine si aucune propriété particulière de capacité de charge n’est requise par l’engrenage. |
| T | GB | Turbines à gaz en service à température élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GCH | Turbines à gaz nécessitant des propriétés spéciales. | Fluides synthétiques, polyalphaoléfines et hydrocarbures apparentés. |  |
| T | GCE |  | Fluides synthétiques, type ester synthétique. |  |
| T | GD | Turbines à gaz nécessitant une résistance à l’inflammation. | Lubrifiants à base d’ester phosphorique. |  |
| T | GE | Turbines à gaz à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles, propulsion marine, ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GF | Turbines à gaz en service à température élevée et à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. | Production d’énergie et commandes industrielles ainsi que leurs systèmes de régulation associés. |
| T | GSB | Turbines à cycle combiné et arbre unique, avec un système de lubrification commun, en service à température élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées ou huiles synthétiques avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Production d’énergie et systèmes de régulation. |
| T | GSE | Turbines à cycle combiné et arbre unique, avec un système de lubrification commun, en service à température élevée et à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées ou huiles synthétiques avec protection anti-rouille et anti-oxydation, dotées d’une capacité de charge améliorée. |  |

…/…

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| T | CD | Systèmes de régulation. | Fluides de règulation à base d’ester phosphorique. | Mécanismes de régulation des turbines à vapeur, à gaz ou hydrauliques, si l’alimentation du fluide est indépendante de celle du lubrifiant et si la résistance à l’inflammation est nécessaire. |
| T | HA | Turbines hydrauliques en service normal. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation. | Turbines hydrauliques avec système hydrostatique. |
| T | HCH | Turbines hydrauliques nécessitant des propriétés spéciales. | Fluides synthétiques, polyalphaoléfines et hydrocarbures apparentés. |  |
| T | HCE |  | Fluides synthétiques de type ester synthétique. |  |
| T | HE | Turbines hydrauliques à capacité de charge élevée. | Huiles de pétrole hautement raffinées avec protection anti-rouille et anti-oxydation, avec des additifs anti-frottement et/ou d’amélioration de la capacité de charge. | Turbines hydrauliques sans système hydrostatique. |

RUBRIQUE 5B

# EUROPALUB

## 5B	-	Huiles isolantes pour transformateurs (y compris les huiles pour imprégnation des câbles).

- C.P.L.

## F		-	Huiles isolantes pour transformateurs y compris toutes les huiles pour usages électriques ainsi que les huiles pour imprégnation des câbles.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 – CEI 61039 - (Isolation électrique)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| N | C | Condensateurs. | Askarels, alkyldiphényléthanes et alkylnaphtalènes. |  |
| N | T | Transformateurs et appareillages de connexion. | Huiles minérales, huiles minérales inhibées, askarels et liquides silicones. |  |
| N | Y | Câbles. | Huiles minérales, alkylbenzènes et polybutènes. |  |

RUBRIQUE 6A

# EUROPALUB

## 6A	-	Huiles pour compresseurs.

- C.P.L.

## E.0a	-	Huiles pour compresseurs frigorifiques.

## E.0b	-	Huiles pour compresseurs d’air, pompes à vide, compresseurs à gaz et autres.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 3 (Compresseurs)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| D | AA | Compresseurs d’air volumétriques alternatifs et rotatifs à graissage goutte à goutte. | Généralement des huiles hautement raffinées, ou éventuellement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques. | Service normal. |
| D | AB |  | Généralement des fluides semi-synthétiques ou synthétiques spécialement formulés. | Service sévère. |
| D | AG | Compresseurs d’air volumétriques rotatifs à injection d’huile. | Huiles minérales éventuellement hautement raffinées. | Cycles de vidange du lubrifiant < ou = 2000 h. |
| D | AH |  | Généralement des huiles hautement raffinées ou des fluides semi-synthétiques spécialement formulés. | Cycles de vidange du lubrifiant > 2000 h e t < ou = 4000 h. |
| D | AJ |  | Généralement des fluides synthétiques ou semi-synthétiques spécialement formulés. | Cycles de vidange du lubrifiant > 4000 h. |
| D | - | Compresseurs d’air volumétriques avec chambre de compression non lubrifiées. | Lubrifiants utilisés pour engrenages, roulements et mécanisme de transmission. |  |
| D | - | Compresseurs dynamiques. | Lubrifiants utilisés pour roulements et engrenages. |  |
| D | VA | Pompes à vide volumétriques alternatives et rotatives lubrifiées goutte à goutte ou par injection d’huile. |  | Vide faible pour gaz non agressifs. |
| D | VB |  |  | Vide faible pour gaz agressifs. |
| D | VC | Pompes à vide à joint hydraulique. |  | Vide moyen pour gaz non agressifs. |
| D | VD |  |  | Vide moyen pour gaz agressifs. |
| D | VE |  |  | Vide élevé pour gaz non agressifs. |
| D | VF |  |  | Vide élevé pour gaz agressifs. |
| D | GA | Compresseurs volumétriques de gaz qui ne réagissent pas chimiquement avec les huiles minérales hautement raffinées. | Huiles minérales hautement raffinées. |  |
| D | GB | Compresseurs volumétriques de gaz du type DGA mais contenant de l’humidité ou des matières condensables. | Huiles minérales spéciales. |  |
| D | GC | Compresseurs volumétriques de gaz à haute solubilité dans l’huile minérale qui provoque une réduction de viscosité. | Généralement fluides de synthèse. |  |
| D | GD | Compresseurs volumétriques de gaz qui réagissent chimiquement avec l’huile minérale. | Généralement fluides de synthèse. |  |

…/…

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| D | GE | Compresseurs volumétriques de gaz inertes ou réducteurs qui sont très secs (point de rosée – 40°C). | Généralement fluides de synthèse. |  |
| D | RA | Compresseurs frigorifiques contenant de l’ammoniac. | Non miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes ou polyalphaoléfines. | Réfrigération commerciale et industrielle. |
| D | RB |  | Miscible. Polyalkylène glycol. |  |
| D | RC | Compresseurs frigorifiques contenant des produits hydrofluoro-carbonés (HFC). | Non miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes ou polyalphaoléfines. | Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. Climatisation pour autobus. |
| D | RD |  | Miscible. Polyester, polyvinyléther ou polyalkylène glycol. | Climatisation mobile. Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. Réfrigération commerciale y compris pour le transport. |
| D | RE | Compresseurs frigorifiques contenant des produits chlorofluoro-carbonés (CFC) et des produits hydrofluoro-carbonés (HFC). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes, polyester et polyvinyléther. |  |
| D | RF | Compresseurs frigorifiques contenant des dioxydes de carbone (CO2). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), alkylbenzènes, polyalkylène glycol, polyester et polyvinyléther. | Climatisation mobile. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. |
| D | RG | Compresseurs frigorifiques contenant des hydrocarbures (HC). | Miscible. Huiles minérales hautement raffinées (naphténiques et paraffiniques), polyalkylène glycol, alkylbenzènes, polyalphaoléfines, polyester et polyvinyléther. | Réfrigération industrielle. Réfrigération domestique. Climatisation et pompes à chaleur résidentielles et commerciales. |

RUBRIQUE 6B

# EUROPALUB

## 6B	-	Huiles pour lubrification générale.

- C.P.L.

## B.1	-	Huiles pour mouvements, toutes viscosités.

## B.2	-	Huiles pour outils pneumatiques, glissières, cylindres et les huiles pour le graissage perdu.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 2 (Paliers de broche, paliers et embrayages associés)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| F | C | Paliers de broches, paliers et embrayages associés. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. | Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements et embrayages associés. |
| F | D | Paliers de broches et paliers. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées telles que anti-corrosion et anti-oxydation, anti-usure, qui peuvent être obtenues à l’aide d’additifs. | Graissage par circulation, à bain d’huile et par brouillard, de paliers lisses ou roulements. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 11 (Outils pneumatiques)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| P | AA | Outils pneumatiques à percussion. | Huiles minérales raffinées non inhibées. | Outils travaillant sous faible charge à l’air sec. |
| P | AB |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion et anti-usure. | Outils travaillant sous charge élevée et à l’air humide. |
| P | AC |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. | Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |
| P | AD |  | Lubrifiants à base de fluides synthétiques. | Travaux à l’air libre à des températures inférieures à 0°C. |
| P | AE |  | Graisses semi-fluides. | Conditions opératoires spéciales, par exemple brouillard réduit. |
| P | BA |  | Huiles minérales raffinées non inhibées. | Outils travaillant sous faible charge en atmosphère sèche. |
| P | BB |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion. | Outils travaillant sous charge faible à modérée et en atmosphère humide. |
| P | BC |  | Huiles minérales possédant des propriétés anti-corrosion, anti-usure, anti-émulsifiantes et anti-moussage. | Outils soumis à des cycles de fonctionnement prolongés, travaillant sous charge modérée à sévère et en atmosphère humide. |
| P | BD |  | Lubrifiants à base de fluides synthétiques. | Usages particuliers. |

…/…

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 13 (Glissières)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| G | A | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage). | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des paliers lisses. |
| G | B | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels l’une des deux surfaces en contact est constitué d’un matériau non métallique (polymère pigmenté, résine, etc…). | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées : anti-usure, protection contre la corrosion, adhésivité et anti-frottement saccadé (broutage) et séparation de fluides aqueux. | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses avec des matériaux non métalliques sensibles à la pollution par des fluides de coupe aqueux, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses. |
| G | S | Lubrification des systèmes de glissières dans lesquels les surfaces en contact sont toutes deux métalliques. | Lubrifiants de synthèse possédant des propriétés améliorées de protection contre l’usure, de protection contre la corrosion, de prévention des mouvements discontinus ou intermittents du patin (saccades). | Lubrification des organes de machines-outils comportant des glissières lisses, des systèmes vis-écrous, des systèmes vis à billes-écrous, des paliers lisses pour lesquels les propriétés de compatibilité avec le fluide de refroidissement sont essentielles. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - (Cylindres pour machines à vapeur)

Les lubrifiants pour cylindres pour machines à vapeur ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Z |  | Cylindres de machines à vapeur. |  |  |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 1 (Graissage perdu)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | Huiles minérales raffinées possédant des propriétés améliorées, par exemple adhésivité, extrême-pression, anti-corrosion, qui peuvent être obtenues à l’aide de bitumes et/ou d’additifs. | Engrenages nus, cordages en fils métalliques. |
| A | N |  | Huiles minérales raffinées. | Organes légèrement chargés. |
| A | Y |  | Huiles minérales non raffinées. | Applications sans exigences particulières, essieux, aiguillages SNCF, etc… |

RUBRIQUE 6C

# EUROPALUB

## 6C	-	Autres huiles industrielles à usage non-lubrifiant.

- C.P.L.

## K.4a	-	Tous produits de démoulage (minéraux, synthétiques et produits concrets).

## K.4c	-	Toutes huiles finies pour ensimage à l’exclusion des produits de graissage pour matériel textile.

## K.4d	-	Tous fluides caloporteurs.

K.4e	-	Toutes huiles finies n’entrant pas dans les autres catégories (dégrippants, huiles pour horlogerie, etc…).

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - (Démoulage)

Les lubrifiants pour le démoulage ne sont pas actuellement subdivisés.

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| B |  | Démoulage. |  |  |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 12 (Fluides de transfert de chaleur)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Q | A | Transfert de chaleur en circuit ouvert (température maximum < 250°C). | Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité à l’oxydation. | Bacs d’huile à l’air libre pour chauffage de toutes pièces mécaniques ou électroniques. |
| Q | B | Transfert de chaleur en circuit fermé avec ou sans circulation forcée (température maximum < 300°C). | Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique. | Chaudières à fluides caloporteurs et bains-marie en circuit fermé. |
| Q | C | Transfert de chaleur en circuit fermé avec circulation forcée (température maximum > 300°C et < 320°C). | Huiles minérales ou synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique. |  |
| Q | D | Transfert de chaleur en circuit fermé avec circulation forcée (température maximum > 320°C). | Huiles synthétiques possédant des propriétés de stabilité thermique particulièrement élevées. | Chaudières à fluides caloporteurs. |
| Q | E | Circuits de réfrigération (température > - 30°C et < 200°C). | Huiles minérales ou synthétiques possédant une faible viscosité à basse température et des propriétés de stabilité thermique. | Installation comportant un circuit chaud et/ou un circuit froid. |

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 10 (Autres applications)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | B | Ensimage des fibres textiles. |  | Imprégnation des fibres de coton, lin, jute, sisal, etc… pour assouplissement avant cardage et filage lors de la fabrication de sacs, toiles, cordes, etc… |
| Y | F | Filtres à air. |  | Systèmes à air conditionné. |
| Y | R | Détection des fissures. | Huiles minérales non fluorescentes hautement raffinées. | Huiles « support ». |
| Y | X | Electrolyse et revêtement métallique. |  | Huiles de polissage. |
| Y | Z | Etalonnage et standardisation. |  | Huiles d’étalonnage et de référence. |

RUBRIQUE 7A

# EUROPALUB

## 7A	-	Huiles de procédés (à l’exclusion des extraits aromatiques).

## 7A1	-	Huiles blanches techniques.

7A2	-	Huiles blanches médicales.

- C.P.L.

## M	-	Huiles de procédés à l’exclusion des extraits aromatiques ( huiles de base, autres que les huiles blanches, utilisées en mélange avec d’autres matières premières pour la fabrication de produits non-lubrifiants tels que les encres, les insecticides, le caoutchouc, etc...).

## H.2	-	Huiles blanches techniques.

## H.1	-	Huiles blanches médicales.

- I.S.O. - Classe L	Norme :  6743/99 - Partie 10 (Autres applications)

| SYMBOLES | APPLICATIONS PARTICULIERES | TYPES DE PRODUIT | EXEMPLES D’APPLICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Y | A | Extraction du benzène et du naphtalène du gaz de houille. |  | Huiles d’absorption dans les usines à gaz et dans les installations de four à coke. |
| Y | C | Prévention d’agglutination. |  | Epandage d’engrais en granules. |
| Y | D | Suppression de poussières. |  | Enduits au ciment fin, pulvérisation des stockages de charbon et de coke, stabilisation des sols. |
| Y | EB | Fabrication des caoutchoucs et plastiques. | Huiles minérales raffinées d’origine naphténique. |  |
| Y | EC |  | Huiles minérales raffinées d’origine paraffinique. |  |
| Y | G | Imprégnation. |  | Huiles « support » pour les produits de protection du bois. |
| Y | H | Fabrication des produits de nettoyage et d’entretien. |  | Ingrédients pour encaustiques, produits d’entretien de meubles, produits de nettoyage des sols, etc… |
| Y | L | Traitement du cuir. |  | Ingrédients pour mélanges imperméabilisants, etc… |
| Y | M | Fabrication des produits phytosanitaires. |  | Huiles « support » pour pesticides, insecticides, etc… |
| Y | PA | Fabrication des encres d’imprimerie. |  | Huiles lourdes utilisées pour l’impression par absorption. |
| Y | PB |  |  | Huiles légères utilisées pour les encres séchant par la chaleur, par évaporation ou par rayonnement. |
| Y | S | Suppression de mousse. |  | Fabrication du sucre, purification des eaux de rejet, etc… |
| Y | ED | Fabrication des caoutchoucs et plastiques. | Huiles blanches techniques hautement raffinées. | Norme US FDA/b-c. | Contacts non directs avec les aliments. |
| Y | EE | Fabrication des caoutchoucs et plastiques. | Huiles blanches techniques hautement raffinées. | Norme US FDA/a. | Polystyrènes et caoutchoucs pour contact direct avec les aliments et pour équipements médicaux. |
| Y | T | Fabrication de produits cosmétiques. | Huiles blanches hautement raffinées. |  | Ingrédients entrant dans les produits cosmétiques et de toilette. |
| Y | W | Applications pharmaceutiques. | Huiles blanches médicales hautement raffinées. |  | Huiles adoucissantes pour bains. |

# Text boxes

###### Annexe 2